## Slide 1
南网电力数据分类分级体系框架
数据分类分级专题汇报
西安交通大学 网络空间学院
2026 年 10 月

## Slide 2
汇报提纲
1
背景与依据
2
体系框架
3
关键方法
4
下一步工作

## Slide 3: 南网数据分类分级要求
《分类分级手册》按影响对象与影响程度将数据划分为 1~5 级，多因素时就高不就低；分类细化至数据字段，分级结果经审批后固化到数据目录，并随业务与数据变化动态更新。
工作流程（《分类分级手册》第四部分）
数据资产梳理
数据分类
数据分级
审批
结果固化
技术管控
动态更新
分级判定方法（《分类分级手册》四(三)、表 4.4）
分级要素（8 个）
领域、群体、区域、重要性
精度、规模、覆盖度、深度
影响对象
群体：国家安全、公共利益、
经济运行、社会秩序
个体：个人、其他组织
单位自身
×
影响程度
无 / 轻微 / 一般 /
严重 / 特别严重
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
一般数据
重要
核心
各级数据的共享开放要求（《分类分级手册》表 4.1~4.3）
等级 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4、5 级
共享开放 | 一般对象无条件共享、开放 | 有条件开放 | 仅特定对象有条件共享、开放 | 原则上不共享、不开放；须由主管部门认定
Notes: 南网的分类分级工作手册是本体系的基线。它规定了七步工作流程、八个分级要素，以及按影响对象和影响程度判定一到五级的方法。每一级数据还对应着共享开放的要求，后面的等级优化会用到这一点。

## Slide 4: 编制依据
➢ 本体系依据的南网文件及其作用（后文按简称标注对应条款）
简称 | 文件 | 版本 | 在本体系中的作用
《分类分级手册》 | 数据分类分级工作手册 | 2026 年 7 月 征求意见稿 | 分类方法、分级要素、等级判定矩阵、各级共享开放要求、审批固化与动态更新流程；体系基线
《风险评估手册》 | 数据安全风险评估工作手册（2026 年修订版） | 2026 年 7 月 征求意见稿 | 数据公开、汇聚、加工环节的风险评估项，其中第 382 项要求开展聚合性推断测试
《数据开放目录》 | 数据开放目录（第二批）及目录说明 | 2025 年 11 月 征求意见稿 | 开放策略与等级的对应关系、开放对象、561 项开放数据资源
《披露细则》 | 南方区域电力市场信息披露实施细则（2026 年 V1.0 版） | 2026 年 8 月 审议稿 | 公众信息、公开信息、特定信息三类及其披露时点；用于确定各类接收方已掌握的信息
《注册细则》 | 南方区域电力市场注册实施细则（2026 年 V1.0 版） | 2026 年 8 月 审议稿 | 市场成员登记和持有的信息范围
上位依据：《数据安全法》《网络数据安全管理条例》《能源行业数据分类分级指南（2026 年版）》、GB/T 43697-2024《数据安全技术 数据分类分级规则》。上述南网文件为征求意见稿或审议稿，正式印发后条款编号以正式版为准。
Notes: 这一页列出体系依据的五份南网文件和各自的作用。后面的每一页都会用这里的简称标注对应条款。需要说明的是，这些文件目前是征求意见稿或审议稿。

## Slide 5: 问题分析：数据关联带来的推断风险
现行分级依据的是数据本身泄露后的影响。在数据开放和共享场景下，接收方可以把新获得的数据与已掌握的数据关联起来：若干等级不高的字段组合后，可能推断出更高等级的数据。
组合推断示意
出清电价
1 级，法定公开
机组日发电量
1 级
新能源出力预测
1 级
关联
推断
机组报价
3 级，特定信息
各字段单独对目标的推断能力很低；组合后推断精度可超过泄露判定线
南网文件中的相关要求
出处 | 要求
《分类分级手册》分级原则 | 从严性：多因素时按可能造成的最高影响定级
《分类分级手册》分级要素 | 深度：关联、挖掘、融合对隐含信息的刻画程度
《分类分级手册》附录 D | 分析挖掘出更敏感、更深度的衍生数据应提高级别
《分类分级手册》附录 E | 应分析数据汇聚后是否可获得更多信息
《风险评估手册》第 382 项 | 基于已公开数据，尝试能否推断出未公开的关联信息
上述要求尚无配套的计算方法与判定标准，本体系在此处给出可计算、可复核的做法。
Notes: 现行分级看的是数据本身泄露后的影响。但在开放共享场景下，几个等级不高的字段组合起来，可能推断出更高等级的数据。南网文件在五处提出了相关要求，但没有配套的计算方法和判定标准，这是本体系要补充的部分。

## Slide 6
汇报提纲
1
背景与依据
2
体系框架
3
关键方法
4
下一步工作

## Slide 7: 体系框架：总体结构
体系组成与各步骤
产出
南网依据
一、信息归纳与结构化
从业务流、数据流归纳信息类型
1.1 业务流归类
分类到字段
1.2 数据流标注
披露层级与时点
1.3 异构信息结构化
大模型 + 检索增强
字段清单
《分类分级手册》四(一)(二)
《披露细则》2.7、5.1
二、一次标定
面向本体安全威胁
2.1 影响分析
影响对象、范围、程度
2.2 等级判定
判定矩阵，就高不就低
一次等级
《分类分级手册》四(三)
表 4.1~4.4
三、二次标定
面向多源跨域融合推断威胁
3.1 融合推断场景
接收方已掌握
的信息
3.2 推断敏感度
字段对推断的
最大贡献
3.3 计算与验证
关联分析、集合
扫描、重训验证
3.4 二次标定
折算影响程度，
查判定矩阵
字段推断敏感度
二次等级
《分类分级手册》要素“深度”、
“从严性”、附录 D、E
《风险评估手册》第 382 项
《披露细则》5.2~5.7
四、审批固化与更新
南网既有流程
4.1 审批
4.2 结果固化
写入数据目录
4.3 动态更新
事件触发
分类分级清单
《分类分级手册》四(四)(五)(七)、
附录 E
一次标定执行南网现行规则；二次标定在一次等级的基础上，针对融合推断威胁对等级进行复核。
Notes: 体系按课题任务书分为三部分：信息类型归纳与结构化处理、一次标定、二次标定，最后接南网的审批固化流程。中间一列是每一部分的产出，右侧是对应的南网依据。

## Slide 8: 体系框架：输入、输出与约束
➢ 体系的输入、输出与约束条件
输入
南网规则文件
五份文件的条款、表格与示例
数据资产清单
字段的业务归属、名称与描述
样本数据
字段级历史样本
敏感目标
由数据主管部门确定
体系
一
信息类型归纳与结构化处理
二
一次标定
三
二次标定
四
审批固化与动态更新
输出
分类分级清单
分类路径、一次等级、二次等级
字段推断敏感度表
被推断的数据、背景、敏感度
等级复核意见
二次标定的依据说明
更新记录
触发事件、等级变动及原因
约束
二次等级不低于一次等级
《分类分级手册》“从严性”
法定公开字段等级不调整
《披露细则》第 5 部分
4、5 级只提出申报建议
《分类分级手册》级别定义
定级结论以审批为准
《分类分级手册》四(四)
Notes: 这一页说明体系的输入、输出和约束。输入是南网规则文件、数据资产清单、样本数据和由主管部门确定的敏感目标。输出是分类分级清单、字段推断敏感度表、复核意见和更新记录。底部是四条约束。

## Slide 9
汇报提纲
1
背景与依据
2
体系框架
3
关键方法
4
下一步工作

## Slide 10: 一、信息类型归纳与结构化处理
南网依据
《分类分级手册》四(一)(二)、附录 A；《披露细则》2.7、5.1
➢ 1.1 业务流归类：按企业级业务架构分类到字段
专业域
专业级流程组
操作级流程
业务对象
数据字段
示例
人力资源域 → 规划与计划管理 → 人力资源综合计划业务 → 单位工作计划信息 → 生效日期、单位等
➢ 1.2 数据流标注：标注每个字段流向谁、何时公开
标注项 | 取值 | 依据
披露层级 | 公众信息 / 公开信息 / 特定信息 / 内部数据 | 《披露细则》5.1
披露时点 | 预测类：交易申报前；出清类：交易日；运行类：运行日次日 | 《披露细则》2.7
是否法定公开 | 法定公开字段的等级不作调整 | 《披露细则》第 5 部分
➢ 1.3 异构信息结构化：将规则文件与字段说明解析为结构化记录
规则文件、字段说明
条款、表格与文本
大语言模型 + 检索增强
按字段约束抽取并校验
结构化规则库与字段清单
可检索、可追溯到条款
Notes: 第一部分对应任务书里的信息类型归纳和结构化处理。从业务流角度，按企业级业务架构分类到字段；从数据流角度，标注每个字段的披露层级和披露时点；规则文件和字段说明用大语言模型加检索增强解析成结构化记录。

## Slide 11: 二、一次标定：面向本体安全威胁
南网依据
《分类分级手册》四(三)、表 4.1~4.4、附录 C
➢ 2.1 影响分析：数据本身泄露后的影响
影响对象
群体：国家安全、公共利益、经济运行、社会秩序
个体：个人、其他组织；单位自身
影响范围
区域、规模、覆盖度
影响程度
无 / 轻微 / 一般 / 严重 / 特别严重
一次等级是二次标定的起点，也是等级的下限。
➢ 2.2 等级判定：查判定矩阵，就高不就低
影响对象 | 无 | 轻微 | 一般 | 严重 | 特别严重
国家安全 | 1 级 | 4 级 | 4 级 | 5 级 | 5 级
公共利益 | 1 级 | 3 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级
经济运行 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级
社会秩序 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级
其他组织 | 1 级 | 2 级 | 2 级 | 3 级 | 3 级
公民个人 | 1 级 | 2 级 | 2 级 | 3 级 | 3 级
单位自身 | 1 级 | 2 级 | 2 级 | 3 级 | 3 级
1~3 级为一般数据，4 级为重要数据，5 级为核心数据
Notes: 一次标定面向本体安全威胁，也就是数据本身泄露的后果。按影响对象、影响范围、影响程度做分析，查南网的判定矩阵得到一次等级。这一步完全执行南网现行规则。

## Slide 12: 三、二次标定：面向多源跨域融合推断威胁（1/6）
南网依据
《分类分级手册》分级要素“深度”、附录 D（分析挖掘出更敏感的衍生数据应提高级别）；《风险评估手册》第 382 项
➢ 总体流程：评估字段在融合推断中的敏感度，据此复核等级
一次等级反映数据本身泄露的后果。部分字段单独泄露影响有限，但与接收方已掌握的数据融合后，可推断出更高等级的数据，其等级需要在一次标定的基础上复核。
3.1
融合推断场景
各类接收方已掌握、
可能获得的信息
推断场景
3.2
字段推断敏感度
字段在已有信息基础上
对敏感数据推断的最大贡献
度量定义 M
3.3
计算与验证
关联分析、集合扫描、
重训验证
字段推断敏感度表
3.4
等级二次标定
按敏感度折算影响程度，
查判定矩阵
二次等级
输入：字段清单、一次等级、敏感目标及其影响对象与影响程度
Notes: 二次标定面向多源跨域融合推断威胁。分四步：先确定各类接收方已经掌握什么；再定义字段推断敏感度；然后计算并验证；最后按敏感度折算影响程度，查南网判定矩阵得到二次等级。每一步下面的灰框是它的产出。

## Slide 13: 三、二次标定（2/6）
南网依据
《披露细则》5.1~5.7、2.7；《分类分级手册》表 4.1~4.3；《数据开放目录》说明二(三)；《注册细则》5.10~5.12
➢ 3.1 融合推断场景：确定各类接收方已掌握和可能获得的信息
① 划分信息层级
内部数据（未披露）
特定信息：申报量价、机组实际出力等
公开信息：预测类、出清类、运行类
公众信息
企业基本信息、交易规则、市场运行总体情况；无条件开放的数据；外部公开数据
外层接收方可见内层全部信息
② 确定场景要素
接收方角色 | 可见层级 | 公开基底 B
社会公众 | 1 级 | 公众信息
协议接收方 | ≤ 2 级 | 公众 + 公开信息
特定对象 | ≤ 3 级 | 再加获准的特定信息
公开基底 B
该角色已掌握的信息
背景池 H
该角色还可能获得的字段
背景预算 K
推断时在 B 之外最多使用的字段数
③ 按披露时点更新
交易申报前
预测类信息已知
交易日
出清类信息已知
运行日次日
运行类信息已知
Notes: 推断风险取决于接收方已经掌握的信息，所以先要构建推断场景。第一步按披露细则划分信息层级；第二步为每类接收方确定公开基底、背景池和背景预算；第三步按披露时点更新公开基底。

## Slide 14: 三、二次标定（3/6）
南网依据
《分类分级手册》分级要素“深度”、分级原则“从严性”（取最大值）
➢ 3.2 字段推断敏感度：字段在已有信息基础上对敏感数据推断的最大贡献
基础量
集合推断能力 Vy(S)
仅用字段集合 S 推断敏感数据 y 所能达到的精度（R²，0~1）
核心
指标
字段推断敏感度
Mi→y(K) = max [ Vy(B∪T∪{i}) − Vy(B∪T) ]，T ⊆ H，|T| ≤ K
在接收方已掌握的信息 B 和不超过 K 个其他字段 T 的基础上，再获得字段 i，对 y 的推断精度最多提高多少。取值 0~1；取到最大值的 T 称为背景。
K 为背景字段数的上限，取 2；可逐步增大至 M 不再明显变化。
与关联强度相比：M 衡量可推断的程度，并计入接收方已有的信息。
示例
评估字段 A 对敏感数据 y 的推断敏感度，K = 2
背景 | V(背景) | V(背景∪{A}) | 提高
B | 0.10 | 0.45 | 0.35
B∪{C} | 0.14 | 0.74 | 0.60
B∪{D} | 0.12 | 0.80 | 0.68
B∪{C,D} | 0.30 | 0.82 | 0.52
MA→y(2) = 0.68，背景为 B∪{D}
字段 A 单独可将推断精度提高 0.35；接收方已掌握字段 D 时可提高 0.68。
Notes: 这一页定义字段推断敏感度。基础量是集合推断能力V：只用某个字段集合，能把敏感数据推断到多准。字段推断敏感度M是：在接收方已掌握的信息和不超过K个其他字段的基础上，再获得这个字段，推断精度最多能提高多少。右边灰色部分是示例：字段A在已掌握字段D的情况下提高最多，为0.68。

## Slide 15: 三、二次标定（4/6）
南网依据
《风险评估手册》第 382 项（聚合性推断测试）、第 330、351 项；《分类分级手册》附录 E
➢ 3.3 敏感度计算与验证：关联分析、集合扫描、重训验证
1
关联分析
计算字段间的线性、秩和非线性关联并融合，构建关联图，用于解释字段关系和排定计算优先级。
2
集合扫描
用通用推断模型估计各字段组合对敏感数据的推断能力，得到每个字段的推断敏感度及其背景。
3
重训验证
对敏感度较高的字段，按其背景组合重新训练推断模型，确认敏感度数值。
产出：字段推断敏感度表
字段 | 一次等级 | 敏感数据 | 敏感数据等级 | 接收方角色 | 背景 | 获得前精度 | 获得后精度 | 推断敏感度 M | 验证方式
A | 1 级 | y₁ | 3 级 | 协议接收方 | B∪{D} | 0.12 | 0.80 | 0.68 | 重训验证
示例
表中一行为示例
Notes: 计算分三步。关联分析用来解释字段关系和排优先级。集合扫描用一个通用推断模型估计各字段组合的推断能力，得到每个字段的推断敏感度。对敏感度较高的字段再重训验证。产出是字段推断敏感度表。

## Slide 16: 三、二次标定（5/6）
南网依据
《分类分级手册》表 4.4、分级原则“从严性”“合理性”、附录 D；重要、核心数据须按主管部门要求识别申报
➢ 3.4 等级二次标定：按推断敏感度折算影响程度，查判定矩阵
字段推断敏感度
M（对敏感数据 y）
影响程度折算
y 的影响程度按 M 降档
查判定矩阵
y 的影响对象 × 折算后的影响程度
二次等级
与一次等级取高
折算规则
字段推断敏感度 M | 含义 | 影响程度
0.7 以上 | 基本决定 y 能否被推断 | 与 y 相同
0.4 ~ 0.7 | 贡献显著 | 降一档
0.1 ~ 0.4 | 有一定贡献 | 降两档
0.1 以下 | 可忽略 | 不调整
分档界限需结合业务确认
标定规则
二次等级 = max（一次等级，折算后查判定矩阵所得等级）
字段涉及多个敏感数据时，分别折算，取最高等级
折算只降不升，二次等级不超过被推断数据的等级
涉及重要数据、核心数据（4、5 级）时，只提出申报建议
法定公开字段的等级不调整
Notes: 这是二次标定的规则。把被推断数据的影响程度按字段推断敏感度折算：敏感度在0.7以上，影响程度与被推断数据相同；0.4到0.7降一档；0.1到0.4降两档；0.1以下不调整。然后用被推断数据的影响对象和折算后的影响程度查判定矩阵，与一次等级取高，得到二次等级。等级仍由南网的矩阵给出。

## Slide 17: 三、二次标定（6/6）
南网依据
《分类分级手册》表 4.4、分级要素“深度”、附录 D
➢ 3.4 等级二次标定：示例与复核意见
示例
敏感数据 y₁：影响公共利益、一般影响（3 级）；y₂：影响其他组织、严重影响（3 级）
字段 | 一次 | M（y₁） | M（y₂） | 折算与查表 | 二次
A | 1 | 0.68 | 0.05 | y₁：一般 → 轻微；公共利益 × 轻微 = 3 级 | 3
B | 1 | 0.15 | 0.55 | y₂：严重 → 一般；其他组织 × 一般 = 2 级 | 2
C | 1 | 0.06 | 0.08 | 均低于 0.1，不调整 | 1
D | 2 | 0.30 | 0.75 | y₂：严重（不降档）；其他组织 × 严重 = 3 级 | 3
影响对象 | 无 | 轻微 | 一般 | 严重 | 特别严重
国家安全 | 1 级 | 4 级 | 4 级 | 5 级 | 5 级
公共利益 | 1 级 | 3 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级
经济运行 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级
社会秩序 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级
其他组织 | 1 级 | 2 级 | 2 级 | 3 级 | 3 级
公民个人 | 1 级 | 2 级 | 2 级 | 3 级 | 3 级
单位自身 | 1 级 | 2 级 | 2 级 | 3 级 | 3 级
判定矩阵中的对应位置（橙色）
复核意见
示例
字段 A 一次等级为 1 级。在接收方已掌握公开信息和字段 D 的情况下，再获得字段 A 可使 3 级数据 y₁ 的推断精度提高 0.68，贡献显著。依据《分类分级手册》分级要素“深度”和附录 D，按 y₁ 的影响对象（公共利益）和折算后的影响程度（轻微）查表 4.4，建议二次等级为 3 级。
Notes: 这是一个示例。两个敏感数据都是3级。字段A对y1的推断敏感度是0.68，影响程度由一般降为轻微，公共利益乘轻微查表是3级，所以A的二次等级是3级。字段B对y2的敏感度是0.55，严重降为一般，其他组织乘一般是2级。字段C的敏感度都低于0.1，不调整。下面是据此生成的复核意见示例。

## Slide 18: 四、审批固化与动态更新
南网依据
《分类分级手册》四(四)(五)(七)、附录 E；《风险评估手册》第 138、146、154 项
➢ 4.1 审批与 4.2 结果固化：二次等级经审批后写入数据目录
二次等级
复核意见与推断证据
4.1 审批
4.2 结果固化到数据目录
技术管控
4.3 动态更新
数据目录增加的列
一次等级
二次等级
标定依据
背景
推断敏感度
适用角色与时点
复评条件
审批结论
➢ 4.3 动态更新：由事件触发，从已审批的等级出发增量重算
触发事件 | 影响 | 依据
体量变化、聚合合并、脱敏、加工、安全事件等 | 一次等级与推断敏感度均可能变化 | 《分类分级手册》附录 E
新批次数据开放、字段转为公开 | 接收方已掌握的信息增加，其余字段的推断敏感度可能上升 | 《数据开放目录》；《风险评估手册》第 138 项
披露时点到达 | 敏感数据已披露，相应的上调可以解除 | 《披露细则》2.7
制度修订、历史数据累积 | 规则库、推断场景与推断敏感度需更新 | 《分类分级手册》四(七)
Notes: 第四部分执行南网的审批和固化流程。方法给出的是二次等级，定级结论以审批为准。数据目录增加八列，记录标定依据和证据。动态更新由事件触发，表中列出了四类触发事件及其依据。

## Slide 19: 小结：与任务要求、南网文件的对应
➢ 体系各部分与课题任务、南网文件的对应关系
课题任务要求 | 体系中的对应部分 | 南网依据
归纳电力信息类型，提出异构信息的结构化处理方法 | 一、信息类型归纳与结构化处理 | 《分类分级手册》四(一)(二)、附录 A；《披露细则》2.7、5.1
面向本体安全威胁的安全等级一次标定方法 | 二、一次标定 | 《分类分级手册》四(三)、表 4.1~4.4、附录 C
面向多源跨域融合推断安全威胁的安全等级二次标定方法 | 三、二次标定：3.1 融合推断场景 | 《披露细则》5.1~5.7；《分类分级手册》表 4.1~4.3；《数据开放目录》
 | 三、二次标定：3.2 字段推断敏感度 3.3 计算与验证 | 《分类分级手册》要素“深度”；《风险评估手册》第 382、330、351 项
 | 三、二次标定：3.4 等级二次标定 | 《分类分级手册》表 4.4、“从严性”“合理性”、附录 D
电力信息敏感度的科学评估 | 字段推断敏感度表、分类分级清单；审批固化与动态更新 | 《分类分级手册》四(四)(五)(七)、附录 E
与现行规定保持一致的处理：等级采用南网五级并由判定矩阵给出；二次等级不低于一次等级；法定公开字段不调整；重要、核心数据只提出申报建议；定级结论以审批为准。
Notes: 最后用一张表小结：左边是课题任务书的要求，中间是体系里对应的部分，右边是南网依据。下方是与现行规定保持一致的几项处理。

## Slide 20
汇报提纲
1
背景与依据
2
体系框架
3
关键方法
4
下一步工作

## Slide 21: 下一步工作
1、确认关键口径
与南网确认敏感目标清单及其影响对象与影响程度、推断敏感度的分档界限、接收方角色与法定公开字段清单。
2、完善二次标定方法
在公开电力数据集上验证分档界限和背景字段数上限的取值；研究多个字段共同作用时的等级联合调整方法。
3、开展试点应用
优先选取系统运行域与电力市场披露数据开展试点，需协调提供字段级历史样本数据。

## Slide 22
谢谢大家